Hydraulisch gesteuerter Durchflusswassererwärmer, Typ: FeRo BWD 30 H

Durchflusswassererwärmer zur bedarfsgerechten Warmwasserbereitung mittels Fernwärme
Das Gerät ist komplett montagefreundlich auf einer galvanisierten Rückwandplatte aufgebaut und konstruktiv für platzsparende, wandhängende Montage vorgesehen.
Die Regelung erfolgt durch ein SAMSON-Ventil mit Tensionsfühler und Sicherheitsfunktion. Dies gewährt die gewünschte Wassertemperatur und somit den
optimalen Komfort und einen Mindestverbrauch von Fernwärmeenergie und Brauchwasser.
Der Durchflusswassererwärmer ist nachrüstbar mit einem Trinkwasserzirkulationsmodul.

Leistungsdaten:
Leistung:
30 kW bei 70° Vorlauftemperatur
26 kW bei 65° Vorlauftemperatur

Auslegungstemperaturen:
Primär 70 auf 20°C
Sekundär 10 auf 50°C

max. Betriebsdruck primär: 16 bar; sekundär: 10 bar
max. Betriebstemperatur primär: 120 °C; sekundär: 100 °C

Betriebstemperatur:
Primär 65-110°C wählbar
Sekundär 40-65 °C wählbar

max. zul. Differenzdruck primär: 1 bar
min. Differenzdruck primär: 0,2 bar; sekundär: 0,4 – 0,6 bar
erforderlicher Wasserdruck sekundär: 4 – 6 bar

bestehend aus:
1 St. Grundplatte aus Stahl
1 St. Wärmeübertrager, Typ: BHM 24-U-22 in kompakter gelöteter Bauweise
1 St. Samson Regler Typ 43-8.1 mit Tensionsfühler und Sicherheitsfunktion
1 St. Verrohrung aus Edelstahl-Festrohr 1.4401, 15 x 1,0 mm mit flachdichtenden Verbindungen
1 St. Schmutzfänger primär
1 St. Mengenbegrenzungs-Ventil im Trinkwasserausgang sekundär
1 St. Mengenbegrenzungsventil im HzVL primär
4 St. Durchgangskugelhähne 3/4" 
1 St. Passstück aus Edelstahl 130 x 3/4" für Wasserzähler
1 St. Fühlerverschraubung M10x1
1 St. Abdeckhaube aus Blech mit Ausschnitt zur Zählerablesung, lackiert reinweiß (RAL 9016)

Fittings Sanitär CuZn40Pb2, Heizung CuZn40Pb2 u. CuZn39Pb2
Rohrschellen aus Kunststoff

Anschlüsse: alle Anschlüsse nach unten ¾“-Anschluss IG
Maße: Grundplatte B x H x T: 450 x 490 mm x 215 mm

Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH