| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  | ___ | Edelstahl - Speicherwasserwärmer für alle HEIZUNGSSYSTEME Typ: SHE 500 gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753 Edelstahlbehälter in stehender Ausführung mit zwei fest eingebauten Glattrohr-Heizwendeln zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung am blanken Heizrohr Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom sowie Solaranlagen besonders geeignet Fühlerklemmleiste für alle gängigen Fühler von 6 - 12 mm Durchmesser Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei, Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung, um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören Speicherinhalt: 500 Liter Heizfläche: 2 Glattrohrwendel 0,9 / 1,8 m2 Betriebsbedingungen: zul. Betriebsüberdruck: Behälter: 10 bar Heizwendel: 25 bar max. Temperatur: Behälter: 95°C Heizwendel: 160°C Einbaulage: stehend Anschlüsse: Kaltwasser 1“ IG Warmwasser 1“ IG Zirkulation ¾“ IG Entlüftung 1“ IG Heizwendel 1 ½“ AG Thermometer ½“ Handloch 120/180 mm Material: Behälter: Edelstahl 1.4571 Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis 300 mg/l Chlorgehalt) Abmessungen: Höhe 1.910 mm Durchmesser 600 mm Leermasse: ca. 120 kg | __________ | __________ |
|  |  | Isolierung PS/V-Isolierung aus Polyestervlies 80 mm stark schwer entflammbar mit Polystyrol-Außenmantel Farbe: silbergrau Polystyrol-Deckel alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung Abmessungen: Höhe 1.990 mm Durchmesser 760 mm |  |  |
|  | ___ | Thermometer Typ TE 140 mit Edelstahltauchhülse (Material 1.4571) | __________ | __________ |
|  | ___ | Satz Anschlußverschraubungen für ein Heizregister mit Schweißstutzen 2 x AS 1 ½" x 42,4 mm mit Löttülle 2 x AS 1 ½" x 35 mm mit Gewindestutzen 2 x AS 1 ½“ x 1 ¼“ (2 Satz je Behälter erforderlich) | __________ | __________ |
|  |  | vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

5.30

5.31