Edelstahl - Speicherwasserwärmer 150 Liter für alle Heizungssysteme
gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753
Stehender Edelstahlbehälter mit einer fest eingebauten Glattrohr-Heizwendel zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung,
Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wär-meübertragung am blanken Heizrohr
Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom
Mit Fühlerklemmleiste für alle gängigen Fühler  von 6 - 12 mm Durchmesser
Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei,
Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören
Speicherinhalt: 150 Liter
Heizfläche: 1 Glattrohrwendel 0,9 m2

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck:
Behälter: 10 bar
Heizwendel: 25 bar
max. Temperatur:
Behälter: 95°C
Heizwendel: 160°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1“ IG
Warmwasser 1“ IG
Zirkulation ¾“ IG
Entlüftung 1“ IG
Heizwendel 1“ AG
Thermometer ½“ IG
Handloch 120 mm Innendurchmesser

Material:
Behälter: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis  300 mg/l Chlorgehalt)

Abmessungen:
Höhe 1.325 mm
Durchmesser    400 mm
Leermasse: 50 kg

inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies, Farbe: silbergrau
Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2(Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe: 1.425 mm
Durchmesser: 600 mm

Artikelnr.: 10.30.01
Typ SHI 150
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Optional: Zubehör zum Speicherwassererwärmer Typ SHI 150:

2 Stück Anschlussverschraubungen (1" x 26,9 mm) als Schweißstutzen
Artikelnr.: 10.50.13-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1" x 22 mm; Ms) als Löttülle
Artikelnr.: 10.50.14-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1" x 3/4") als Gewindestutzen
Artikelnr.: 10.50.15-2

Thermometer (Klasse 1) mit Edelstahltauchhülse aus Material 1.4571, Eintauchtiefe 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH