Edelstahl - Speicherwasserwärmer 300 Liter für alle Heizungssysteme
gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753
Stehender Edelstahlbehälter mit einer fest eingebauten Glattrohr-Heizwendel zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung,
Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung am blanken Heizrohr,
Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom
Fühlerklemmleiste ist für alle gängigen Fühler von 6 - 12 mm Durchmesser
Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei,
Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören
Speicherinhalt: 300 Liter
Heizfläche: 1 Glattrohrwendel 1,4 m2

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck:
Behälter: 10 bar
Heizwendel: 25 bar
max. Temperatur:
Behälter 95°C
Heizwendel 160°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1“ IG
Warmwasser 1“ IG
Zirkulation ¾“ IG
Entlüftung 1“ IG
Heizwendel 1 ¼“ AG
Thermometer ½“ IG
Handloch: 120 mm Innendurchmesser 

Material:
Behälter: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis  300 mg/l Chlorgehalt)

Abmessungen:
Höhe: 1.612 mm
Durchmesser: 500 mm
Leermasse: 88 kg

inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies, schwer entflammbar (B1) mit Polystyrol-Außenmantel (B2), Farbe: silbergrau. Die Isolierung entspricht insgesamt der Baustoffklasse B2 (Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe 1.712 mm
Durchmesser: 700 mm

Artikelnr.: 10.30.03
Typ SHI 300
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Optional: Zubehör zum Speicherwassererwärmer Typ SHI 300:

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/4" x 33,7 mm) als Schweißstutzen 
Artikelnr.: 10.50.16-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/4" x 28 mm; Ms) als Löttülle
Artikelnr.: 10.50.17-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/4" x 1") als Gewindestutzen
Artikelnr.: 10.50.18-2

Thermometer (Klasse 1) mit Edelstahltauchhülse aus Material 1.4571, Eintauchtiefe 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH