Speicherwasserwärmer für alle Fernheizsysteme 200 Liter
gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753
Stehender Edelstahlbehälter aus Material 1.4571 / 1.4404 mit auswechselbarer Mehrrohr-Heizwendel zur Rücklaufauskühlung und schnellen Ladung
Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung an der Mehrrohr-Heizwendel,
Sehr gute Auskühlung des Heizmediums (RL-Temperatur im Lademittel unter 40°C), für Fernwärmeeinsatz deshalb besonders geeignet
Verminderte Verkalkungsneigung durch geringe thermische Flächenbelastung der Mehrrohr-Heizwendel

Komplett mit:
- Edelstahltauchrohr Material 1.4571 im Deckel des Behälters für Fühlerdurchmesser bis 10 mm
- Thermometer mit Fernfühler Typ: TE 55 im Schaltfeld fertig vormontiert
- KFE-Hahn ½“ mit Hebelgriff und Kappe für Schlauchverschraubung ¾“ zur Entleerung
- Legionellenschutz, Wärmetauscher bis zum Boden
- Automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kaltwassereinspülung
Speicherinhalt: 200 Liter

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck:
Behälter: 10 bar
Heizwendel: 25 bar
max. Temperatur:
Behälter: 95°C
Heizwendel: 160°C

Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1" Innengew.
Warmwasser 1" Innengew.
Zirkulation ¾" Innengew.
Entleerung ¾“ für Schlauchanschluss
Tauchhülse di = 10 mm
Vorlauf 1" Außengew.
Rücklauf 1" Außengew.

Material:
Behälter: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Heizwendel: Edelstahl 1.4571 beständig bis 300 mg/l Chlorgehalt

Abmessungen:
Höhe: 1.244 mm
Durchmesser:  500 mm
Leermasse: 55 kg

Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies, schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1), mit aufkaschiertem, schlagfestem Polystyrol-Außenmantel (B2), Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2(Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
Farbe: silbergrau
Klemmleistenverschluss, Polystyrol-Deckel. 
Schaltfeld im Behälterdeckel, Thermometer im Schaltfeld vormontiert,
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe: 1.360 mm
Durchmesser: 700 mm

Typ: VVI 200
Artikelnr.: 10.20.12
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Optionales Zubehör für vorgenannten Speicher:

2 Stück Anschlussverschraubungen (1" x 26,9 mm) als Schweißstutzen

2 Stück Anschlussverschraubungen (1" x 22 mm; Ms) als Löttülle

2 Stück Anschlussverschraubungen (1" x 3/4") als Gewindestutzen

Thermostatregler 0 -70°C, bauartgeprüft 230 V, 50 Hz
Typ: ER 5 sp, mit Einstellknopf, Kapillarlänge 1,5 m, im Schaltfeld vormontiert

Sicherheitstemperaturbegrenzer 60-95°C 230 V, 50 Hz
Typ ER 22 sp, Verstellung mit Schraubendreher, Kapillarlänge 1,5 m, im Schaltfeld vormontiert