Edelstahl – Speicherbehälter 1000 Liter
gebaut und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Stehender Edelstahlspeicher aus Material 1.4571 / 1.4404 einsetzbar in Speicherladesystemen als Pufferspeicher
Die evtl. erforderliche Systemtrennung erfolgt über einen Rohr- oder Plattenwärmeübertrager
Seitliche Platzierung der Stutzen
Speicherinhalt: 1000 Liter

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
max. Temperatur: 95°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 2" Innengew.
Warmwasser 2" Innengew.
Ladung Ein 2" Innengew. 
Zirkulation ¾" Innengew.
Entlüftung 1" Innengew.
Thermometer ½" Innengew.
Thermostat ¾" Innengew.
Handloch: 120 mm Innendurchmesser
Material: Edelstahl 1.4571 / 1.4404

Abmessungen:
Höhe 2.031 mm
Durchmesser 850 mm
Masse: 155 kg

inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Außenhülle, Farbe: silbergrau
Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2 (Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
Alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe  2.115 mm
Durchmesser 1.050 mm 

Typ: VVL 1000
Artikelnr.: 10.11.08
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Optionales Zubehör für vorgenannten Speicher:

Thermometer mit Edelstahltauchhülse 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 1/2", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis 7 mm
Artikelnr.: 10.50.02
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 3/4", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis  mm
Artikelnr.: 10.50.03
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Flanschdeckel mit Muffe 1 1/2" Innengewinde zum Einschrauben eines E-Heizstabes
Artikelnr.: 10.50.06
Fabrikat: FeRo- Wasser Wärme GmbH