Edelstahl – Speicherbehälter 200 Liter
gebaut und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Stehender Edelstahlspeicher aus Material 1.4571 / 1.4404 einsetzbar in Speicherladesystemen als Pufferspeicher
Die evtl. erforderliche Systemtrennung erfolgt über einen Rohr- oder Plattenwärmeübertrager
Automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kaltwassereinleitung
Seitliche Platzierung der Anschlussstutzen
Speicherinhalt: 200 Liter

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 95°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1" Innengew.
Warmwasser 1" Innengew.

Ladung Ein/Aus 1“ Innengew.
Zirkulation ¾" Innengew.
Entlüftung 1" Innengew.
Entleerung ¾" Innengew.
Thermometer ½" Innengew.
Thermostat ¾" Innengew.
Handloch: 120 mm Innendurchmesser

Abmessungen:
Höhe: 1.174 mm
Durchmesser:    500 mm
Masse: 50 kg

inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyestervlies mit Polystyrol-Außenhülle, Farbe: silbergrau, Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2 (Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung. 
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe: 1.274 mm
Durchmesser: 700 mm

Typ: VVX 200
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Optionales Zubehör für vorgenannten Speicher:

Thermometer mit Edelstahltauchhülse 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 1/2", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis 7 mm
Artikelnr.: 10.50.02
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 3/4", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis  mm
Artikelnr.: 10.50.03
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Flanschdeckel mit Muffe 1 1/2" Innengewinde zum Einschrauben eines E-Heizstabes
Artikelnr.: 10.50.06
Fabrikat: FeRo- Wasser Wärme GmbH