| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  | ___ | Edelstahl – Speicherwasserwärmer für alle F E R N H E I Z S Y S T E M E Typ: VVE 500 gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753 Edelstahlbehälter in stehender Ausführung mit zwei ausbaubaren Mehrrohr-Heizwendeln (mit je 10 Stück gebündelten Edelstahlrohren) sowie spezieller Wasserführung für gute Rücklaufauskühlung und Speicherschichtung, inkl. Schichtungsregler mit Verteilrohr. ( Schnellste Aufheizung ( Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wär- meübertragung an der Mehrrohr-Heizwendel ( Sehr gute Auskühlung des Heizmediums ( Für Fernwärmeeinsatz besonders geeignet ( Verminderte Verkalkungsneigung durch geringe ther- mische Flächenbelastung der Mehrrohr-Heizwendel Legionellenschutz: ( Wärmetauscher bis zum Boden, ( automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kalt- wassereinspülung, ( Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr als Zubehör Speicherinhalt: 500 Liter Betriebsbedingungen: zul. Betriebsüberdruck: Behälter 10 bar Heizwendel 25 bar max. Temperatur: Behälter 95 °C Heizwendel 160 °C Anschlüsse: Kaltwasser 1¼" Innengew. Warmwasser 1¼" Innengew. Zirkulation ¾" Innengew. Entleerung 1" Innengew. Thermometer ½" Innengew. Vorlauf 1¼" Außengew. Rücklauf 1" Außengew. Material: Behälter: Edelstahl 1.4571 Heizwendel: Edelstahl 1.4571(beständig bis 300 mg/l Chlorgehalt) Abmessungen: Höhe 1.890 mm Durchmesser 600 mm Leermasse: 100 kg | __________ | __________ |
|  |  | Isolierung, aus FCKW-freien PU-Hartschaumschalen Isolierstärke: 80 mm Außenmantel Farbe: orange alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung Abmessungen: Höhe 1.970 mm Durchmesser 760 mm |  |  |
|  |  | Schichtungsregler mit Verteilrohr für schnellste Aufheizung bei sauberer Temperaturschichtung durch Zonenerwärmung max. 130°C, 10 bar max. 160°C, 25 bar |  |  |
| __ | ___ | Satz Anschlußverschraubungen für Heizwendel 1 x AS 1" x 26,9 mm 1 x AS 1¼" x 33,7 mm mit Schweißstutzen 1 x AS 1" x 22 mm 1 x AS 1¼" x 28 mm mit Löttülle 1 x AS 1" x ¾“ 1 x AS 1¼" x 1“ mit Gewindestutzen | __________ | __________ |
| __ | ___ | Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr zur Verhinderung der Legionellenvermehrung Typ: UP 15 – 14 BU bei über 400 l Speicherinhalt empfohlen (gem. DVGW-ABl. 551: komplette Aufheizung des Behältervolumens) fertig verrohrt, Anschluss 230 V erforderlich | __________ | __________ |
| __ | ___ | Thermometer Typ TE 140 mit Edelstahltauchhülse (Material 1.4571) | __________ | __________ |
| __ | ___ | Tauchhülse aus Edelstahl Material 1.4571 E 8/200 (Fühlerdurchmesser bis 7 mm) E 10/270 (Fühlerdurchmesser bis 10 mm) | __________ | __________ |
|  |  | Wichtiger Hinweis: Im Heizungsvorlauf ist ein Schmutzfänger vorzusehen vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

4.03

4.04